|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | Amphibien Stopprinne aus Stahlbeton gemäß Zeichnung im Zufahrtsbereich herstellen. Rinnenelemente aus Beton C35/45, wasserundurchlässig. Innenseiten epoxidharzbeschichtet. Elemente oberflächenbündig eingebaut. Baulänge der Elemente 100 cm. Bauhöhe der Elemente 60 cm. Baubreite der Elemente 62,5 cm. Mit integriertem Betonflächenschutz aus Kugelgraphitguss. Mit Maschenrost, aus Kugelgraphitguss, mit 8-facher Arretierung Maschenrost-Belastbarkeit Klasse D 400 nach EN 1433. Maschenweite 6,5 (4,2) x 10,9 cm. Betonsohle und Rückenstützen aus Beton C20/25 herstellen. Dicke = 20cm, Breite = 120 cm. Stopprinnen-Elemente höhen- und fluchtgerecht, stumpf gegeneinanderstoßend verlegen. Seitliche Freiräume mit Schotter 0/32 wahlweise 0/45 lagenweise bis OK Fahrbahn verfüllen und verdichten. Ggf. vorhandene Fahrbahnbeläge wie z.B. Asphalt, Pflasterung oder Beton fachgerecht und nach Anweisung des AG wiederherstellen. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO SR 400 Stahlbeton oder gleichwertiger Artikel. Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163, Email: info@aco-pro.de |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |