|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | Amphibien Stopprinne aus Polymerbeton gemäß Zeichnung im Zufahrtsbereich herstellen. Rinnenelemente aus Polymerbeton, Elemente oberflächenbündig eingebaut. Baulänge der Elemente 100 cm. Bauhöhe der Elemente 45 cm. Baubreite der Elemente 53,2 cm. Mit integriertem Kantenschutz aus Kugelgraphitguss. Mit Maschenrost, aus Kugelgraphitguss, mit 8-facher Arretierung Maschenrost-Belastbarkeit Klasse D 400 nach EN 1433. Maschenweite 6,5 (4,2) x 10,9 cm. Betonsohle aus Beton C 20 / 25 herstellen. Dicke 20 cm, Breite 100 cm einschließlich erforderlicher Raumfugen. Stopprinnenelemente höhen- und fluchtgerecht, stumpf gegeneinander stoßend verlegen. Seitliche Freiräume bis etwa 7 cm unter OK Fahrbahn mit Beton C 20 / 25 gleichmäßig lagenweise verfüllen und verdichten. Ggf. vorhandene Fahrbahnbeläge wie z. B. Asphalt, Pflasterung oder Beton fachgerecht und nach Anweisung des AG wiederherstellen. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO SR 400 Polymerbeton oder gleichwertiger Artikel. Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163, Email: info@aco-pro.de |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |